VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

UŽDARYTO PAGULIANKOS BUITINIŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO,

ESANČIO PAGULIANOS K., LINKUVOS SEN., PAKRUOJO R. SAV.,

Aplinkos monitoringo 2012 m.

ataskaita

Parengė:

Aplinkos inžinierius						Raimundas Matulaitis

Įmonės savininkas						Mindaugas Čegys

Šiauliai, 2013

Ūkio subjektų aplinkos

monitoringo nuostatų

4 priedas

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

| 1.1. teisinis statusas: |  |
| --- | --- |
| juridinis asmuo | X |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |
| (tinkamą langelį pažymėti X) |

| 1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
| --- | --- |
| Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras | 145787276 |
| e-AIVIKS kodas1 |  |
| 1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas |  |
| savivaldybė | vietovė (miestas, kaimas) | gatvė | gatvės tipas | namo nr. | kor-pusas | buto nr. |
| Šiaulių | Šiauliai | P. Lukšio |  | 8 |  |  |
| 1.5. ryšio informacija |
| telefono nr. | fakso nr. | el. pašto adresas |
| 8-41 520002 | 8-41 520002 | info@sratc.lt |
| 2. Ūkinės veiklos vieta: |
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |
| Uždarytas Paguliankos buitinių atliekų sąvartynas |
| adresas |  |
| savivaldybė | vietovė (miestas, kaimas) | gatvė | gatvės tipas | namo nr. | kor-pusas | buto nr. |
| Pakruojo r. sav. | Paguliankos k. |  |  |  |  |  |

| 3. Ataskaitą parengusio asmens ryšio informacija: |
| --- |
| telefono nr. | fakso nr. | el. pašto adresas |
| 8-621 83515 | 8-41 545536 | info@geomina.lt |

| 4. Ataskaitos lapų skaičius | 10 |  |
| --- | --- | --- |

Pastabos:

1 e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma.

II. poveikio aplinkos kokybei (POVEIKIO APLINKAI) monitoringas

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Išleistuvo kodas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas3 | Laboratorija, atlikusi matavimus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km | paviršinio vandens telkinio kodas2 | paviršinio vandens telkinio pavadinimas |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Pastabos:

1 Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

2 Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

3 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta, | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | koordinatės |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Matavimo vnt. | Matavimo metodas2 | Laboratorija2 | Vertinimo kriterijus3 | Matavimų rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50711 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.04 |
| 1 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 0,98 |
| 2 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 5,3 |
| 3 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,38 |
| 4 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -8 |
| 5 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 780 |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50711 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.04 |
| 6 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,53 |
| 7 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 790 |
| 8 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 466 |
| 9 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 657 |
| 10 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 3,07 |
| 11 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 12,6 |
| 12 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 8,28 |
| 13 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 6,26 |
| 14 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 28,7 |
| 15 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 77,1 |
| 16 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 382 |
| 17 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,21 |
| 18 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |
| 19 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |
| 20 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 12,2 |
| 21 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 12 |
| 22 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 112 |
| 23 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 32,7 |
| 24 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 0,193 |
| 25 | CO2 | mg/l |  |  |  | 20,4 |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50712 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.04 |
| 26 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,2 |
| 27 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 4,6 |
| 28 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,1 |
| 29 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | 127 |
| 30 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1448 |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50712 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.04 |
| 31 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,32 |
| 32 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1524 |
| 33 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 952 |
| 34 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1241 |
| 35 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 4,53 |
| 36 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 16,4 |
| 37 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 13,9 |
| 38 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 9,49 |
| 39 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 149 |
| 40 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 169 |
| 41 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 579 |
| 42 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,19 |
| 43 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |
| 44 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | 8,15 |
| 45 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 86,9 |
| 46 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 3 |
| 47 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 196 |
| 48 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 49,8 |
| 49 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | <0,010 |
| 50 | CO2 | mg/l |  |  |  | 50,2 |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50713 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.04 |
| 51 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,18 |
| 52 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 4,5 |
| 53 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,96 |
| 54 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -21 |
| 55 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1864 |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50713 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.04 |
| 56 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 6,88 |
| 57 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 2200 |
| 58 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1354 |
| 59 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1892 |
| 60 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 16 |
| 61 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 111 |
| 62 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 21,2 |
| 63 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 17,6 |
| 64 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 100 |
| 65 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 270 |
| 66 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 1076 |
| 67 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,13 |
| 68 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |
| 69 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |
| 70 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 53,9 |
| 71 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 53,9 |
| 72 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 200 |
| 73 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 136 |
| 74 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 1,93 |
| 75 | CO2 | mg/l |  |  |  | 257 |

Pastabos:

1 Kartu su ataskaita turi būti pateikiamos:

1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;

2) pastabos apie Monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.

2 Matavimo metodas ir laboratorija lentelėje gali būti nenurodyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.

3 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

4 Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | koordinatės |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Stebėjimo objektas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems nėra nustatytų ribinių verčių, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.“

III. Monitoringo (Išskyrus poveikio požeminiam vandeniui monitoringo) duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

5. Pateikiama monitoringo duomenų analizė, kurioje aprašomos ūkio subjekto technologinių procesų atitikimą technologiniam režimui bei neatitikimų pasekmės bei tikėtinos priežastys, įvertinami gauti ūkio subjektų aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis teršalų vertėmis, įvertinamas bei prognozuojamas vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praėjusių metų monitoringo duomenimis.

Filtrato kokybė

2012 m., uždarytame Paguliankos buitinių atliekų sąvartyne, buvo atlikti filtrato (nevalyto) tyrimai, numatyti aplinkos monitoringo programoje [16]. 2012 metais monitoringo tikslais filtratas tirtas pirmą kartą. Filtrate pavasarį ir rudenį buvo matuoti fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat buvo nustatyta sulfatų ir chlorido jonų koncentracija, permanganato skaičiaus (PS), cheminio deguonies suvartojimo (ChDS), biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7) reikšmės, skendinčių medžiagų kiekis, bendras naftos produktų kiekis (NP), biogeninių elementų bei sunkiųjų metalų koncentracijos. 2012 m atliktų tyrimų rezultatai pateikti 6 lentelėje.

6 lentelė. Filtrato tyrimų rezultatai 2012 m.

| Rodiklis, analitė | Filtratas (nevalytas) |
| --- | --- |
|  | 2012-04-04 | 2012-10-29 | 2012 m. vidurkis |
| Temperatūra, °C | 3 | 7,6 | 5,3 |
| pH | 8,16 | 7,5 | 7,83 |
| SEL, mS/cm | 1103 | 8912 | 5008 |
| Skendinčios medžiagos, mg/l | 13 | 31 | 22 |
| PS, mgO2/l | 11 | 98,6 | 54,8 |
| ChDS, mgO2/l | 38,9 | 471 | 255 |
| BDS7, mgO2/l | 5,96 | 17,8 | 11,88 |
| Cl, mg/l | 75,1 | 976 | 526 |
| SO4, mg/l | 42,8 | 97,5 | 70,15 |
| NO2, mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
| NO3, mg/l | 11,5 | <0,05 | 5,75 |
| NH4, mg/l | 3,9 | 225 | 115 |
| Nmineralinis, mg/l | 5,62 | 175 | 90,31 |
| Norganinis, mg/l | 7,18 | 40 | 23,59 |
| Nbendras, mg/l | 12,8 | 215 | 114 |
| Pmineralinis, mg/l | 0,03 | 0,022 | 0,026 |
| Porganinis, mg/l | 0,029 | 0,07 | 0,050 |
| Pbendras, mg/l | 0,059 | 0,092 | 0,076 |
| C10-C40, mg/l | - | 0,24 | 0,24 |
| Cd, µg/l | - | <0,3 | <0,3 |
| Pb, µg/l | - | 2 | 2 |
| Cr, µg/l | - | 12 | 12 |
| Zn, µg/l | - | 110 | 110 |
| Cu, µg/l | - | 6 | 6 |
| Ni, µg/l | - | 37 | 37 |
| Hg, µg/l | - | <0,1 | <0,1 |

2012 m. filtrato terpė svyravo tarp neutralios ir silpnai šarminės (vid. 7,83 pH). Savitojo elektros laidžio (SEL), preliminariai rodančio vandens mineralizaciją, o tuo pačiu ir taršą, vertė buvo didelė. Be to, surinktame filtrate rudenį, lyginant su pavasariu, SEL išaugo 8,1 karto. Aukšta SEL reikšmė rodo, kad filtrato mineralizacija buvo didelė, šis vanduo buvo užterštas.

Filtrate ištirpusių organinių medžiagų kiekis buvo didelis, be to šių medžiagų kiekis nuo pavasario iki rudens ženkliai išaugo. PS rodiklis, charakterizuojantis lengvai oksiduojamų organinių medžiagų kiekį, buvo 9 kartus didesnis nei pavasarį. ChDS rodiklis, charakterizuojantis bendrą vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekį, rudenį buvo 12,1 karto didesnis nei pavasarį. BDS7 rodiklis, charakterizuojantis biologiškai skaidomų organinių medžiagų kiekį, buvo 3 kartus didesnis nei pavasarį. Vidutinis ChDS ir PS rodiklių tarpusavio santykis (4,7) rodo, kad pagrindinis organinių medžiagų šaltinis buvo antropogeninės kilmės.

Chlorido jonų kiekis filtrate rudenį išaugo 13 kartų, lyginant su pavasariu, ir buvo labai didelis. Sulfatų koncentracija rudenį taip pat padidėjo, vis dėlto, ne taip ženkliai kaip chlorido jonų, t. y., 2,3 karto. Mineralinio ir bendro azoto koncentracijos, lyginant su pavasariu, rudenį ženliai išaugo. Iš mineralinio azoto junginių vyravo amonis. Šio jono kiekis rudenį buvo 58 kartus didesnis nei pavasarį. Gana nedidelė koncentracija nitratų buvo aptikta tik pavasarį. Tuo tarpu nitritų šiais metais neaptikta. Fosforo junginių kiekis pavasarį ir rudenį išliko nedidelis.

Naftos produktų koncentracija tirta 2012 m. rudenį. Nors naftos produktų buvo aptikta, vis dėlto šių medžiagų kiekis filtrato vandenyje buvo nedidelis.

Iš tirtų sunkiųjų metalų daugiausiai rasta cinko, gana nemažai buvo nikelio. Švino, chromo ir vario kiekiai buvo nedideli, o kadmio ir gyvsidabrio neaptikta.

IŠVADOS

2012 m., uždaryto Paguliankos buitinių atliekų sąvartyno filtrato užterštumas rudenį, lyginant su pavasariu, ženkliai išaugo. Filtrate buvo aukšta SEL vertė, didelis ištirpusių organinių medžiagų kiekis, chlorido jonų ir amonio koncentracijos.

IV. poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

6. Pateikiama (detali poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai pateikiami kas 5 metus):

6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;

6.2. monitoringo tinklo schema;

6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;

6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;

6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;

6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;

6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Požeminio vandens kokybė

2012 m. uždaryto Paguliankos buitinių atliekų sąvartyno teritorijoje požeminio vandens monitoringo darbai buvo vykdomi trijuose gręžiniuose: nr. 50711, nr. 50712, nr. 50713. Juose buvo atlikti monitoringo programoje [15; 16] numatyti gruntinio vandens tyrimai. Pavasarį visuose gręžiniuose buvo matuotas požeminio vandens lygis, fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), oksidacijos-redukcijos potencialas (Eh), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat ištirta bendroji vandens cheminė sudėtis (pagrindinių jonų koncentracijos, permanganato skaičiaus (PS) reikšmė), nustatyta cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) reikšmė (3 lentelė). 2012 m. atliktų tyrimų protokolai pateikti prieduose. Apibendrinti tyrimų rezultatai ir jų palyginimas su didžiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) [5] ir ribinėmis vertėmis (RV) [6] yra pateikti 7 lentelėje.

7 lentelė. Kai kurių gruntinio vandens cheminių rodiklių palyginimas su RV, DLK (2012 m.)

| Cheminis rodiklis, analitė | RV [6] | DLK [5] | 50711 | 50712 | 50713 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendra išt. min. m-gų suma, mg/l | – | – | 657 | 1241 | 1892 |
| Bendras kietumas, mg-ekv/l | – | – | 8,28 | 13,9 | 21,2 |
| PS, mgO2/l | – | – | 3,07 | 4,53 | 16 |
| ChDS, mgO2/l | – | – | 12,6 | 16,4 | 111 |
| Cl, mg/l | 500 | – | 28,7 | 149 | 100 |
| SO4, mg/l | 1000 | – | 77,1 | 169 | 270 |
| HCO3, mg/l | – | – | 382 | 579 | 1076 |
| NO2, mg/l | – | 1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
| NO3, mg/l | 100 | – | <0,050 | 8,15 | <0,050 |
| Na, mg/l | – | – | 12,2 | 86,9 | 53,9 |
| K, mg/l | – | – | 12 | 3 | 53,9 |
| Ca, mg/l | – | – | 112 | 196 | 200 |
| Mg, mg/l | – | – | 32,7 | 49,8 | 136 |
| NH4, mg/l | – | 12,86* | 0,193 | <0,010 | 1,93 |

Pastabos: * - perskaičiuota iš amonio azoto NH4-N vertės (10 mg/l);

| x | – viršijama DLK [5]; |
| --- | --- |
| x | – viršijama RV [6]; |
| x | – analitės vertė yra padidėjusi. |

2012 metais, uždaryto Paguliankos buitinių atliekų sąvartyno teritorijoje, gruntinio vandens lygis buvo negiliai – vidutiniškai 1,12 m (56,88 m a. a.) gylyje. Požeminiame vandenyje vyravo neutrali terpė (vid. 7,24 pH) ir silpnai oksidacinės – deguonies prisotintos sąlygos (vid. Eh 33 mV). Vidutinė visų gręžinių SEL reikšmė buvo padidėjusi (vid. 1505 µS/cm). Tai rodo, kad požeminiame vandenyje buvo taršos. Vis dėlto, gręžinio nr. 50711 vandenyje SEL buvo nedidelė.

2012 m. taršos požymiai buvo nustatyti dviejų gręžinių vandenyje – nr. 50712 ir nr. 50713. Šiose vietose buvo padidėjęs bendras gruntiniame vandenyje ištirpusių mineralinių medžiagų kiekis (BIMMS), vandens kietumas, sulfatų ir chlorido jonų koncentracijos. Gręžinyje nr. 50713 buvo padidėjęs vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekis, hidrokarbonatų, kalio ir magnio koncentracijos. Vis dėlto nei vieno tirto rodiklio vertė RV ar DLK neviršijo. Tuo tarpu gręžinio nr. 50711 vandenyje nei vieno tirto rodiklio vertė nebuvo padidėjusi. PS rodiklis, charakterizuojantis lengvai oksiduojamų organinių medžiagų kiekį, gręžinio nr. 50713 vandenyje buvo nuo 3,5 iki 5,2 karto didesnis nei likusių gręžinių vandenyje. ChDS rodiklis, charakterizuojantis bendrą vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekį, gręžinio nr. 50713 vandenyje buvo nuo 6,8 iki 8,8 karto didesnis nei likusių gręžinių vandenyje. Vidutinis ChDS ir PS rodiklių tarpusavio santykis (4,9) rodo, kad gruntiniame vandenyje vyravo antropogeninės kilmės organinės medžiagos.

2012 m. sąvartyno teritorijoje iš pagrindinių anijonų požeminiame vandenyje dominavo hidrokarbonatai, iš pagrindinių katijonų vandenyje vyravo kalcis. Nedidelis nitratų kiekis buvo aptiktas tik gręžinyje nr. 50712. Sąvartyno teritorijos gruntiniame vandenyje nitritų neaptikta. Nežymi amonio koncentracija buvo aptikta gręžinių nr. 50711 ir nr. 50713 vandenyje.

IŠVADOS

2012 m., uždaryto Paguliankos buitinių atliekų sąvartyno teritorijos gruntiniame vandenyje buvo taršos požymių. Prasčiausia požeminio vandens kokybė nustatyta gręžinio nr. 50713 vandenyje. Šioje vietoje buvo padidėjęs bendras vandenyje ištirpusių mineralinių ir organinių medžiagų kiekis, vandens kietumas, daugelio pagrindinių jonų koncentracijos. Vis dėlto, nei vieno tirto rodiklio vertė sąvartyno teritorijos požeminiame vandenyje RV ar DLK nesiekė.

Ataskaitą parengė  Raimundas Matulaitis, M. Čegio įm., 8-621 83515

(Vardas ir pavardė, telefonas)

_______________________________________             _______          __________________________	    ___________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)               (Parašas)                         (Vardas ir pavardė)                             (Data)

____________________________

LITERATŪRA

- Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; Žin., 2006, Nr. 57-2025).

- Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai (Žin., 2009, Nr. 113-4831, Žin., 2011, Nr. 16-757, Žin., 2011, Nr. 121-5741, Žin., 2011, Nr. 124-5890, Žin., 2011, Nr. 148-6962, Žin., 2012, Nr. 72-3757).

- Ekogeologinių tyrimų reglamentas (Žin. 2008, Nr. 71-2759).

- Metodiniai reikalavimai monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui (Žin., 2011, Nr. 107-5092).

- Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka (Žin. 2003, Nr. 17-770; Žin. 2011, Nr. 107-5091).

- Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai (Žin., 2008, Nr. 53-1987).

- Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009 (Žin., 2009, Nr. 140-6174).

- Ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymo tvarka (Žin., 2003, Nr. 50-2240; Žin., 2004, Nr. 181-6712).

- Požeminio vandens monitoringas: metodinės rekomendacijos. Sudarė: A. Domaševičius, J. Giedraitienė, V. Gregorauskienė ir kt.; ats. red. K. Kadūnas. Lietuvos geologijos tarnyba. Vilnius, 1999.

- LST ISO 5667-11:1998. Vandens kokybė. Bandinių ėmimas: 11-oji dalis. Nurodymai, kaip imti gruntinio vandens bandinius. Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 1998.

- LST EN ISO 5667-3:2006. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3-oji dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mėginius.

- Geologijos fondas. Valstybinė geologinės informacijos sistema GEOLIS. Lietuvos geologijos tarnyba, Vilnius. www.lgt.lt

- Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522; 2009, Nr. 83-3473; 2010, Nr. 59-2938, 2011, Nr. 39-1888; 2012, Nr. 115-5841).

- Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika (Žin., 2007, Nr. 47-1814; 2010, Nr. 29-1363; 2011, Nr. 109-5146).

- J. Miliukienė. Uždaryto Paguliankos buitinių atliekų sąvartyno, esančio Paguliankos k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., preliminariojo ekogeologinio tyrimo ataskaita ir poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa. M. Čegio įm., Šiauliai, 2011.

- J. Miliukienė. Uždaryto Paguliankos buitinių atliekų sąvartyno, esančio Paguliankos k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., aplinkos monitoringo programa. M. Čegio įmonė, Šiauliai, 2011.